NEC各机型通用换灯操作指南

一 换灯

1.使用钥匙开锁，打开后盖

2.松开灯箱盖四角的螺丝

3取出滤热镜

4记录灯泡使用时间

5松开左侧螺丝

6松开右侧螺丝（注意松右侧螺丝时，手扶一下氙灯左端，以免氙灯掉落）

7取出氙灯

8安装氙灯重复以上步骤，7-6-5-4-3-2-1

（注安装新灯紧固右侧螺丝时要先观察氙灯灯架之间不要留有间隙）

二 调整灯泡轴(不需要每次调整)

安装和更换灯泡后，需对灯泡轴进行调整。

准备：

调整应在投射状态下进行。打开投影机和灯泡电源部件。另外，准备好手套、一把十字螺丝刀和六角扳手（5 mm）。

[1] 卸下投影机后的灯泡调整面板。

松开 2个螺丝，直到螺丝空转，然后卸下灯泡调整面板。

[2] 调出菜单中的“Bulb Alignment（灯泡排列）”项。

从投影机的 LCD菜单（Configuration（配置）>Installation

（安装）>Bulb Alignment（灯泡排列））或触摸面板控制器

（LAMP （灯炮）> Setup（设置）> Bulb Alignment

（灯泡排列））调出“Bulb Alignment（灯泡排列）”屏幕。

（LCD菜单显示）

（触摸面板显示）

[3] 调整 Z轴调整螺丝，以便最大程度的

对齐灯泡。

使用 5-mm六角扳手旋转调整螺丝，在“Bulb Alignment

（灯泡排列）”屏幕将峰值保持值设置为最大。平均值为调整的平均值。

[4] 调整 X轴调整螺丝，以便最大程度的

对齐灯泡。

使用 5-mm六角扳手旋转调整螺丝，在“Bulb Alignment

（灯泡排列）”屏幕将峰值保持值设置为最大。平均值为调

整的平均值。

[5] 调整 Y轴调整螺丝，以便最大程度的对齐灯泡。

使用 5-mm六角扳手旋转调整螺丝，在“Bulb Alignment

（灯泡排列）”屏幕将峰值保持值设置为最大。平均值为调

整的平均值。

[6] 安装投影机后面的灯泡调整面板。

松开 2个螺丝，以安装灯泡调整面板。

至此，灯泡轴调整结束。

三 影院人员灯泡清零指南

给灯泡时间清零，您需要使用遥控器或投影机的控制面板输入口令。

给灯泡清零 仅在待机状态Standby下可用

按下遥控器上的CTL键的同时，按TEST键。(NC1600)

或者

按住MENU键3秒(NC2000)

投影机的控制面板上的LCD屏幕上出现口令输入屏幕。

使用遥控器(NC1600)或者投影机的控制面板(NC2000)的数字键输入您的口令 --1111。

口令验证后菜单即被激活。

方向键选择配置（Configuration）后按回车进入

在配置（Configuration）菜单下选择安装（Installation）后按回车进入

在安装（Installation）菜单下选择新灯泡（New Bulb）后按回车进入

在新灯泡（New Bulb）菜单下选择项目选择（Entry select）后按回车进入

在项目选择（Entry select）菜单下选择更换(Exchange)后选择OK

选择OK后会出现灯泡清零（Usage Clear）后选择OK

-----灯泡清零完成----

设置氙灯报警提示时间

在设置（Installation）菜单下选择灯泡警告（Bulb Warning）后使用手动设置(Manual)设置灯泡报警时间---手动设置警告时间（H）。按SELECT▲键显示数字行（使用遥控器输入数值）。

Dreamtion